NR  1930/AP/08.04.2023

Solicitare de ofertă

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 12.04.2024  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:

| Nr. lot. | Denumire produs (caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.) | UM | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de aer conditionat 12000 BTU Wi-Fi, cu montaj inclus: Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire minim A+ Tehnologie inverter; Tehnologie Wi-Fi; Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Autodiagnoza Capacitate dezumidificare: min 1.4 l/h SEER: min 6.1 SCOP: min 4.0 Model referinta: Gree Bora A4 Silver 12000 btu (sau modele echivalente sau superioare) Garantie: minim 2 ani Instalare aparat nou si punere in functiune: locatie: Facultatea de chimie, Sala 231, Corpul A al Universitatii necesita traseu frigorific de aprox 5 ml, kit complet pentru montaj (console, cablu electric alimentare, furtun condens samd) | buc | 1 |
| 2 | Aparat de aer conditionat 12000 BTU Wi-Fi, cu montaj inclus: Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire minim A+ Tehnologie inverter; Tehnologie Wi-Fi; Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Autodiagnoza Capacitate dezumidificare: min 1.4 l/h SEER: min 6.1 SCOP: min 4.0 Model referinta: Gree Bora A4 Silver 12000 btu (sau modele echivalente sau superioare) Garantie: minim 2 ani Instalare aparat nou si punere in functiune: locatie: Facultatea de chimie, laborator cercetare etaj I, Corpul A al Universitatii necesita traseu frigorific de aprox 5 ml, kit complet pentru montaj (console, cablu electric alimentare, furtun condens samd) | buc | 1 |
| 3 | Aparat de aer conditionat 24000 BTU Wi-Fi, cu montaj inclus: Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire minim A+ Tehnologie inverter; Tehnologie Wi-Fi; Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Autocuratare, Mod ECO, Functie turbo Putere racire: 6810W Putere incalzire: 6870W SEER: min 6.5 SCOP: min 4.1 Model referinta: Paxton 24000 btu Wi-Fi (sau modele echivalente sau superioare) Garantie: minim 2 ani Demontare unitate existenta, instalare aparat nou si punere in functiune: locatie: Cantina Gaudeamus; necesita traseu electric de aprox 25 ml (cablu electric 3x2.5mmp, canal cablu PVC 25x25mm, o buc siguranta automata 16A), traseu frigorific standard (max 3 ml), kit complet pentru montaj (console, suruburi, furtun condens samd) | buc | 1 |
| 4 | Aparat de aer conditionat 24000 BTU Wi-Fi, cu montaj inclus: Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire minim A+ Tehnologie dual inverter; Tehnologie Wi-Fi; Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Filtru lavabil, Autocuratare, Ionizare Capacitate incalzire – 29481 btu/h Capacitate dezumidificare: min 2.5 l/h Dimensiuni unitate interioara: 99.8x21x34.5 Dimensiuni unitate exterioara: 87x33x65 Greutate unitate interioara: 12.7 kg Greutate unitate exterioara: 46 kg Putere consumata racire: 2164W Putere consumata incalzire: 2238W SEER: min 6.9 SCOP: min 4.3 Model referinta: LG S24ET 24000 btu Wi-Fi Garantie: minim 3 ani Instalare aparate noi si punere in functiune: locatie: Facultatea de fizica, sala L1, Corpul A al Universitatii necesita traseu electric de aprox 5 ml (cablu electric 3x2.5mmp, stecher) de fiecare aparat, traseu frigorific de aprox 5 ml de fiecare aparat, kit complet pentru montaj (console, suruburi, furtun condens samd) | buc | 2 |

Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Se va preciza marca si modelul produsului ofertat. Aparatele de aer conditionat vor fi livrate, instalate si puse in functiune la locatiile specificate.

Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate.

Se recomanda vizitarea amplasamentelor pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Andrei Adumitroaie – Directia Tehnica, 0232201044)

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.

Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (maxim 30 zile) si garantia acordata produselor.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: factură fiscală /aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate, certificate de garantie.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.

Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte

Director Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie

Ec. Cristian Ignat